## Slide 1: 深度相機拍攝生成點雲圖
指導老師： 吳先晃 教授
學生： 李承隆
Notes: 各位主管、老師大家好， 這邊跟大家報告人員防護器具穿戴完整性檢測這個月的進度。

## Slide 2: 深度相機官方軟體

## Slide 3: 深度相機解析度、取樣深度差異
解析度(Resolution) 最小取樣深度(mm)
1280x720 450
848x480 310
640x480 310
640x360 240
480x270 180
424x240 160

## Slide 4: 深度相機DLL檔

## Slide 5: 主要功能都以包成Class

## Slide 6: 深度相機連線並取像

## Slide 7: 深度相機參數檔
主要修改的參數
此參數是設定深度相機最遠拍攝距離。
可以過濾背景

## Slide 8: 設定深度閾值

## Slide 9
取像後，寫C#程式將深度相機取到的影像資訊寫入pcd檔案

## Slide 10
利用 C++ 結合PCL的函示庫將C#輸出的pcd檔案進行法像量生成。
後續會介紹PCL環境建置

## Slide 11: 使用C++ PCL生成法向量
物件點雲圖
物件點雲圖生成法向量
UI上規劃的移動路徑
篩選出移動路徑的法向量

## Slide 12: 建置PCL環境

## Slide 13: 建置PCL環境
安裝PCL
安裝CMake

## Slide 14: 建置PCL環境
執行PCL及Cmake安裝檔，安裝PCL時會順便安裝OpenNI
在安裝時記得的選擇設定環境變數

## Slide 15: 建置PCL環境
選擇這個重新選擇路徑安裝到3rdParty\OpenNI2底下

## Slide 16: 建置PCL環境
安裝完後仍須至環境變數確認
PCL_ROOT選項內容為安裝路徑
PATH裡會新增這些，沒有的話需自行新增

## Slide 17: 建置PCL環境
之後將symbol files解壓縮，將檔案全複製到PCL安裝路徑下的bin\資料夾裡
設定完後重新啟動電腦
複製資料夾內檔案
PCL安裝路徑
檔案全部丟入bin

## Slide 18: 建置PCL環境
重啟電腦後，新增一個專案資料夾(PCLdemo)，然後在專案資料夾裡再新增資料夾(build)，命名最好是英文。
再新增一個名為CMakeLists.txt記事本檔和一個.CPP檔
注意:
建立好資料夾後，C++程式檔案之後都會在這個路徑上。
後續移動資料夾程式執行會報錯!!!

## Slide 19: 建置PCL環境
打開CMakeLists.txt 編輯 輸入以下
cmake_minimum_required(VERSION 2.8 FATAL_ERROR)
# 设置 CMP0144 策略
cmake_policy(SET CMP0144 NEW)
project(PCLdemo)
find_package(PCL 1.14 REQUIRED)
include_directories(${PCL_INCLUDE_DIRS})
link_directories(${PCL_LIBRARY_DIRS})
add_definitions(${PCL_DEFINITIONS})
add_executable (PCLdemo PCLdemo.cpp)
target_link_libraries (PCLdemo ${PCL_LIBRARIES})
產生的專案名稱
PCL版本至少多少以上
cpp的檔名+空白+檔名.CPP
檔名

## Slide 20: 建置PCL環境
開啟Cmake程式
專案路徑
Build資料夾

## Slide 21: 建置PCL環境
先按Configure在按Generate
建置成功資訊
選自己電腦VS的版本

## Slide 22: 建置PCL環境
進入到build資料夾，即可開啟.sln檔，利用VisualStido編輯CPP檔(記得安裝VSC++)

## Slide 23: 建置PCL環境
編輯完程式後，執行前需在方案總管將自己的專案設為起始專案

## Slide 24: 建置PCL環境
若執行程式有需要使用到OpenNI，須至OpenNI2/Redist將檔案OpenNI2.dll檔複製到專案build底下

## Slide 25
將LCP.cpp及LCP_H.h兩個檔案放入專案資料夾

## Slide 26
開啟VS專案
點開PCLdemo.cpp
將txt內的程式碼複製進去

## Slide 27
修改這兩個就可以得執行有執行成功代表環境架設ok